Devoir surveillé
# STI2D
# Architecture et Construction

## Samedi 2 décembre 2023

Calculatrice autorisée.

Remarque : Le sujet doit être restitué dans sa totalité !

Ce sujet comporte 4 pages, vérifiez bien qu’il soit complet.

## Exercice 1 : (Annexe 1, 2, et 3)

Composition de l’ouvrage :
Angle toiture 36%, 19,8°
G charges permanentes de la toiture
  - Toiture
    - Liteaux 30 × 40 (mm) C16 entraxe 35 cm
    - Pare pluie (négligeable)
    - Voliges ep 22 mm C40
    - Chevrons 70 × 90 (mm) C18 entraxe 50 cm
    - Pannes 75 × 175 (mm) C22
S neige, 36 daN/m² h

En vous aidant de l’annexe 1 et de la composition de l’ouvrage :

1- Déterminer la charge G en kN/m² de la panne fraîtière.

Gpf = Pliteaux + Pparepluie + Pvoliges + Pchevrons + Ppannes

Pliteaux = 0,350m × 3,7 kN/m³ = 1,29 kN/m²
Pparepluie = négligeable = 0 kN/m²
Pvoliges = 0,022 m × 5 kN/m³ = 0,11 kN/m²

Pchevrons = 0,500 m × 3,7kN/m³ = 0,13 kN/m²

entraxe_pannes = (1425 × 2 + 425 × 2) / 3 pannes = 1233,33 mm = 1,23 m
Ppannes = 1,23 × 4,1 kN/m³ = 5,043 kN/m²

Gpf = 1,29 + 0 + 0,11 + 0,13 + 5,043 = 6,573 kN/m²

2- Déterminer la charge S en kN/m de la panne fraîtière.

S = (poids de la neige en kN/m²h × cos(angle_toiture)) × entraxe
S = (3,6 kN/m² × cos(19,8)) × 1,23 m = 4,166 kN/m

3- Modéliser la panne fraîtière.

425

425
3000

## Exercice 2 : (Annexe 2)
On considère la structure suivante en béton armé de poids volumique y = 25 kN/m².
La dalle est soumise à des charges d'exploitation de 250 kg/m² et de neige de 40 kg/m².
On considérera que g = 10.

Dalle épaisseur : 20cm

400
500

40

250

30
Poteau 30x30

90
90

1- Compléter le tableau DR1 suivant (les calculs doivent être présents sur la copie)
Les fondations ne sont pas à prendre en compte dans cet exercice.

### DR1 :

N°	Consignes	Réponses
1	Surface de reprise de la dalle (m²)	Surface = 4 × 5 = 20 m²
2	Charge permanente en pied de poteau G (kN)	G = 117,625 kN
3	Charge variable en pied de poteau Q (kN)	Q = 652,5 kN
4	Combinaison de charges (1,35 G + 1,5 Q)	P = 1137,543 kN

Conversion des masses en poids :

P = m × g
Pexp = 250 × 10 = 2500 kN
Pneige = 40 × 10 = 400 kN

1/
Surface = 4 × 5 = 20 m²

2/
G = Pdalle + Ppoutre + Ppoteau
Pdalle = (4 × 5 × 0,2) × 25 = 100 kN
Ppoutre = (0,3 × 0,4 × 4) × 25 = 12 kN
Ppoteau = (0,30 × 0,30 × 2,5) × 25 = 5,625 kN

G = 100 + 12 + 5,625 = 117,625 kN

3/
Q = Pexp + Pneige

Pexp = (0,30 × 0,30 × 2,5) × 2500 = 562,5 kN
Pneige = (0,30 × 0,30 × 2,5) × 400 = 90 kN

Q = 562,5 + 90 = 652,5 kN

4/
P = (1,35 G + 1,5 Q)
P = (1,35 × 117,625 + 1,5 × 652,5) = 1137,543 kN
## Annexes :
### Annexe 1 : Nomenclature charpente bois

### Annexe 2 : Les formules
P = m × g
S = (poids de la neige en kN/m²h × cos(angle_toiture)) × entraxe

### Annexe 3 : Tableau A.3 Matériaux de construction - Bois
Matériaux	Poids volumique γ [kN/m3]
Bois
classe de résistance C14	3,5
classe de résistance C16	3,7
classe de résistance C18	3,8
classe de résistance C22	4,1
classe de résistance C24	4,2
classe de résistance C27	4,5
classe de résistance C30	4,6
classe de résistance C35	4,8
classe de résistance C40	5,0